Burrel S-Series

S10 SMS - S12 SMS

S10 HD - S12 HD

Руководство пользователя

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

| Крепежный ремень | 1 | Автоматическая камера | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Антенна | 1 | USB-кабель | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |  |  |

Содержимое упаковки

Корпус и порты камеры

Кнопки и клавиши

- MENU: Войдите в меню программы в режиме предварительного просмотра

- ▲▼◄►: Перемещение между пунктами меню и изменение значения

- OK:

  - Сохранение параметров в режиме меню

  - Воспроизведение видео в режиме воспроизведения

- Кнопка воспроизведения : В окне предварительного просмотра в реальном времени, переключение между режимом воспроизведения и режимом предварительного просмотра

- DEL: удаление изображения в режиме воспроизведения

- Используйте клавиши: В окне предварительного просмотра в реальном времени,

  - ▲ - это клавиша для выбора режима Видео и

  - ▼ - это клавиша для выбора режима Камеры

  - OK - для съемки фотографий или записи видео вручную

- Переключатель режима (Включение): OFF в левой части. SETUP посередине. ON в правой части.

Быстрый старт

- Убедитесь, что выключатель питания находится в положении OFF. Установите батареи в батарейный отсек в соответствии с указанными полярностями. Установите набор из 12 (рекомендуется), 8 или 4 (аварийные, 2 левые колонки) пальчиковых батареек. Или подключите внешний источник питания 6В к камере с помощью кабеля и внешней батареи.

Можно использовать следующие батареи:

- Высокоэффективные щелочные батареи

- Литиевые батареи

- Перезаряжаемые никель-металлогидридные батареи

- Вставьте SD-карту (32 ГБ или меньше). Откройте камеру и вставьте SD-карту в гнездо для карты. Для правильной ориентации смотрите символ карты на корпусе. Камера поддерживает SD-карты до 32 ГБ. Обратите внимание, что SD-карта не должна быть заблокирована.

- Вставьте SIM-карту.

- Вкрутите антенну в гнездо антенны в верхней части камеры. Удостоверьтесь, что вы плотно закрутили антенну, но НЕ затягивайте ее сильно.

- Установите переключатель питания в положение SETUP. Камера перейдет в режим предварительного просмотра и начнет поиск сети.

- Подождите, пока камера не обнаружит сеть. Если оператор беспроводной связи не найден, вам нужно перейти в раздел «Расширенная настройка беспроводной сети» на стр. 10. Если оператор беспроводной связи найден, перейдите к следующему шагу настройки.

- Нажмите кнопку       , чтобы войти в меню, затем нажмите кнопки ◄ или ► для перемещения между вкладками (подменю), которые содержат разные группы элементов. Нажмите кнопки ▲ или ▼, чтобы активировать подменю и отредактировать различные элементы. Нажмите ◄►, чтобы изменить значение. Нажмите кнопку OK для сохранения.

- Перейдите на вкладку Wireless; прокрутите вниз, чтобы войти в подменю. Измените режим отправки на «Мгновенный». Если вы отправляете MMS на номер сотового телефона, оставьте его в режиме «отправить в телефон». Или перейдите в режим электронной почты, если вы отправляете на свой адрес электронной почты. Прокрутите вниз до «Телефон» или «Электронная почта» и введите номер телефона или адрес электронной почты получателя.

- Нажмите кнопку           для выхода из подменю. Нажмите МЕНЮ еще раз, чтобы выйти из меню настройки и перейти в режим предварительного просмотра.

- Нажмите кнопку OK, чтобы сделать снимок или записать видео вручную.

- В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку воспроизведения для воспроизведения. Используйте кнопки ◄ или ► для просмотра изображений. Нажмите ▲ или ▼, чтобы увеличить. Нажмите OK и нажмите ◄ или ►, ▲ или ▼, чтобы переместить увеличенную область.

- Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы выйти. Режим увеличения.

- При просмотре изображения нажмите кнопку        , чтобы удалить текущее изображение, или нажмите кнопку        , чтобы удалить текущее или все изображения.

- Нажмите кнопку воспроизведения  , чтобы выйти из режима воспроизведения.

- Поместите камеру в целевую область и включите камеру (переведите выключатель питания в положение ON). 
Для беспроводной камеры рекомендуется переходить к настройкам (setup) после того, как камера завершит поиск сети. Камера запрограммирует снимки или видео. Высота от земли для размещения камеры должна соответствовать размеру объекта. Обычно предпочтительнее всего 3-6 футов.

- Переместите выключатель питания в положение OFF, чтобы выключить камеру. Обратите внимание, что даже в режиме OFF камера все еще потребляет небольшое количество энергии аккумулятора. Поэтому, вытащите батареи, если камера не используется в течение длительного времени.

## Настройки меню

Переключите камеру в режим SETUP и нажмите MENU. Нажмите ▲ ▼ ◄►, чтобы выбрать нужное значение, а затем нажмите OK для сохранения.

| Элементы настройки | Описание |
| --- | --- |
| Камера | Режим | Выберите для съемки фото или видео фото /видео |
|  | Размер фото | Выберите размер изображения, например. 3MP, 5MP, 8MP, 10MP или 12MP. |
|  | Фотосъемка | Выберите количество снимков, сделанных после каждого запуска (1-5). |
|  | Временной интервал | Выберите интервал времени между фотографиями, сделанным в режиме временного интервала (длинный / короткий). |
|  | Размер видео | Выберите разрешение видео. |
|  | Длительность видео | Задайте требуемую длительность видеозаписи. |

| Инфракрасный датчик движения | Чувствительность | Выберите между высокой, нормальной, низкой или "откл". (High,Normal,Low и OFF) |
| --- | --- | --- |
|  | Интервал таймера | Режим сна после каждого запуска. |
|  | Интервальная съёмка | Камера может запускаться таймером с заданным интервалом времени. Обратите внимание, что даже в режиме «Интервальной съемки» фотокамера может быть активирована, если значение «Чувствительности» не выключено. |
|  | Старт-стоп 1/2 | Камера может быть настроена на работу только в определенный период времени. Чтобы включить эту функцию, выберите «ON» и нажмите «ОК». Затем появится меню «Старт-стоп». Это меню содержит параметры времени запуска и остановки, а также интервалы таймеров и установки интервальной съемки. Параметр «старт-стоп» отменяет все остальные общие настройки камеры. Поскольку существует два периода, не забудьте выбрать интервалы, которые не будут пересекаться. |

| Система | Установить часы | Войдите, чтобы установить дату и время. |
| --- | --- | --- |
|  | Временная метка | Вкл /Выкл. (ON /Off) Выберите, следует ли показывать временную метку. |
|  | Вспышка | Высокая/Низкая (High / Low) Инфракрасная вспышка |
|  | Форматирование | Отформатируйте SD-карту. Это приведет к удалению всех данных на SD-карте. Действие не может быть отменено. |
|  | Перезапись | ON/OFF При нажатии ON и заполненности карты SD камера удалит старые изображения/видео и продолжит запись новых изображений/видео. |
|  | Заводские настройки | Восстановите все настройки до заводских значений по умолчанию. |
|  | Информация | Показать номер модуля камеры. |
|  | Пароль | Эта опция позволяет установить пароль из 6 цифр. |

| Беспроводные функции | Режим отправки | Выберите мгновенную отправку, отправьте Дневной отчет или отключите функцию. |
| --- | --- | --- |
|  | Поделиться | Отправить изображения на Телефон и/или e-mail |
|  | Отправить через | Выберите отправку изображения через MMS (план MMS) или Интернет (тарифный план). |
|  | Управление SMS | Включение или выключение функции SMS-команды. Включение функции SMS-сообщения «Вкл.» приведет к увеличению использования энергии. |
|  | Обновление параметров | Если сетевые параметры вашего оператора мобильной связи не запрограммированы в камере изначально, вам необходимо будет использовать программу установки для программирования вручную. После использования инструмента установки будет создан файл MMSCFG.bin и добавлен на SD-карту. Вам нужно будет запустить Обновление параметров, чтобы записать настройки в камеру. |
|  | Телефон | Введите номер телефона получателя. |
|  | Email | Введите адрес электронной почты получателя. |
|  | Инструмент установки | Загрузите инструмент установки на SD-карту, чтобы вы могли настроить сетевые параметры тарифа, если они не запрограммированы на камере. Это также позволит пользователю настроить некоторые дополнительные функции. |
|  | Копирование параметров | Скопируйте текущие параметры сетевых параметров на SD-карту. |

Кнопка воспроизведения (просмотр фото или видео)

- Переключитесь в режим НАСТРОЙКИ.

- Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы просмотреть последнее изображение (или видео).

- Нажмите кнопку OK, чтобы начать воспроизведение видеоклипов.

- Нажмите кнопку OK, чтобы приостановить воспроизведение, и нажмите кнопку воспроизведения, чтобы выйти.

- Нажмите кнопку ◄, чтобы просмотреть предыдущее изображение, и нажмите кнопку ► для следующего.

- Нажмите кнопку воспроизведения, кнопку воспроизведения еще раз, чтобы выйти из режима воспроизведения.

Удалить фотографию или видео

- Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы просмотреть изображение (или видео), которое необходимо удалить.

- Нажмите кнопку DEL.

- Нажмите ЛЕВО или ПРАВО, чтобы выбрать Да для подтверждения, или Нет для выхода.

- После удаления файлы не могут быть восстановлены.

Как использовать инструмент настройки

Если сетевые параметры вашего оператора мобильной связи не запрограммированы в камере изначально, вам необходимо будет использовать программу установки для программирования вручную.

- Перейдите в «Меню» > «Беспроводная связь»> «Инструмент настройки». Скачайте «Инструмент настройки» на SD-карту в меню камеры.

- Выньте SD-карту и запустите SD-карту со своего компьютера. Инструмент настройки будет работать только на ПК (Windows). Запустите программу Setup.exe на компьютере.

- Вы увидите окно настройки, как показано ниже.

- Заполните желаемые параметры в пустые поля. Эти настройки заменят существующие по умолчанию настройки с камеры.

- Параметры оператора: Выберите "Custom" и заполните параметры, полученные от оператора мобильной связи.

- Максимальный размер изображения: Здесь определен максимальный размер изображения для беспроводной отправки. Для быстрой отправки изображений и исправной работы памяти мы рекомендуем не превышать объем 100KB.

- В названии каждого полученного изображения содержится «Изображение от» для того, чтобы пользователь знал, откуда появилось изображение.

- SMS Status Response позволит камере отправить пользователю ответ после получения SMS-команды пользователя.

# Технические характеристики

| Разрешение изображения | 12MP |
| --- | --- |
| Разрешение видеозаписи | WVGA (800*480@30FPS) / QVGA (320*240@30FPS) / 720p @30fps / 1080p @10fps |
| Время срабатывания | 1s |
| Линза | FOV (Field of View) = 52° |
| Ночная вспышка | Инфра красная или инфра черная 15-20м |
| Экран просмотра | 2.0” LCD |
| Карта памяти | до 32 Гбайт |
| Триггер | Движение (инфракрасный датчик движения) / Таймер (Интервальная съемка) / Получение SMS-сообщений |
| Чувствительность инфракрасного датчика движения | Регулируемая (высокая/нормальная/низкая/Откл.) |
| Температура | -4 - +140F (Эксплуатация) -22 - +158F (Хранение) |
| Интервал триггера | 0 с - 60 мин |
| Интервальная съемка | 5 с - 60 с / 1 мин-60 мин / 1 час - 8 ч |
| Фотосъемка | 1–3 |
| Длительность видео | 1-30 с |
| Источник питания | 4×AA, 8×AA or 12AA /Внешний источник электропитания |
| Резервный ток | <0.20 мА (<5mAh/День) |
| Запись звука | Доступно |
| Установка | Штатив / монтажный ремень / замок-трос |
| Вес | 0.8 кг |
| Размеры | 6 x5x3.5 дюймов |
| Эксплуатационная влажность | 5% - 90% |