FoodMaster

Вакуумный упаковщик Elite

Инструкция по эксплуатации

Строение и функции

2. Vacuum/seal&cancel:

У данной кнопки две разных функции:

- В режиме Standby, вакуумирование упаковки и запаивание пакета;

- Прерывание вакуумирования или запаивание пакета.

2. Vacuum:  Для вакуумирования можно выбрать одну из двух мощностей:

- Normal: для большей части продуктов, таких как рыба и мясо;

- Gentle: для мягких продуктов, при обработки которых нужно меньшее давление;

- Как правило, используется режим «Normal» , но, например, мягкие ягоды лучше упаковывать при меньшем давлении.

3. Sealing Mode: Выбирайте режим запаивания пакета в зависимости от типа продуктов:

- Dry: лучше всего подойдет для сухих продуктов и пакетов;

- Moist: для влажных продуктов и упаковок;

- Extended: лучше всего подойдет для упаковывания жидкостей или очень жидких продуктов;

- Как правило, для запаивания пакетов используется режим «Dry», подходит для большей части продуктов и при таком режиме пакет запаивается быстрее.

4. Canister: данная функция подходит для вакуумирования подходящей для этого посуды.

5. Marinate: режим подходит для маринования, использовать с подходящей посудой.

6. Manual Seal: можно использовать только для запаивания пакетов.

- С помощью этого режима можно произвести только запаивание пакетов;

- СОВЕТ: При использовании режима Vacuum&Seal, вы можете прервать запаивание пакета в желаемый момент, нажав на эту кнопку.

7. Pulse vacuum:

Нажмите эту кнопку, когда захотите упаковать более сложные продукты. Процесс можно производить многократно. Для окончательного запаивания пакета нажмите «Manual seal». Вы можете изменить силу давления кнопкой «Vacuum».

8. Световой индикатор: сообщает о запаивании или вакуумировании.

9. Индикатор настройки: сообщает о произведении настройки в приборе.

10. Подключение для шланга: подключение для вакуумирования посуды.

11. Ручка: вы можете закрыть крышку, опустив ручку вниз, и открыть, подняв ручку наверх.

12. Воздухозаборник: воздухозаборник соединяет насос и вакуумную камеру. Не накрывайте воздухозаборник прибора.

13. Вакуумная камера: установите открытый вакуумный пакет в вакуумную камеру перед закрытием крышки.

14. Спайщик: производит запаивание вакуумного пакета. Очищайте спайщик после использования.

15. Нижний уплотнитель: соединяет вакуумную камеру с верхним уплотнителем.

16. Соединительный элемент: нагревательный элемент, покрытый тефлоном, который запаивает пакет.

17. Верхний уплотнитель: соединяет вакуумную камеру с нижним уплотнителем.

18. Резак: при помощи него вы легко можете разрезать рулон с пакетами.

19. Упор для резака: упрощает ровное разрезание рулона.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Формирование пакета из рулона

- Подключите вакуумный упаковщик к сети электропитания. Поверните включатель в положение «1».

- Откройте прибор, подняв ручку.

- Убедитесь, что упор для резака не опущен вниз – фигура 1.

- Вытащите пакет на нужную длину – фигура 2.

- Опустите резак и проведите через пакет – фигура 3.

- Положите отрезанный пакет над спайщиком в вакуумную камеру – фигура 4.

- Закройте крышку и опустите ручку вниз, пока не услышите, что она закрылась – фигура 5.

- Нажмите кнопку «Manual Seal» для спаивания пакета – фигура 6.

- Поднимите ручку и откройте крышку. Можно вынуть пакет, он готов для вакуумирования – фигура 7.

- Упаковка в вакуумный пакет

- Положите продукты в вакуумный пакет. Используйте только подходящие пакеты или рулоны.

- Убедитесь, что открытый верх пакета сухой и ровный.

- Положите пакет открытой стороной над спайщиком в вакуумную камеру. Убедитесь, что воздухозаборник ничем не накрыт – фигура 1

- Закройте крышку и опустите ручку – фигура 2.

- Выберите скорость запаивания: Dry для сухих продуктов, Moist для влажных или Extended для очень мягких продуктов. После этого нажмите «Pressure» для выбора мощности вакуумирования: для обычных Normal и Gentle для мягких продуктов.

- Нажмите кнопку Vacuum&Seal, прибор начнет упаковывание и произведет запаивание швов – фигура 3.

ВНИМАНИЕ! Прибор может работать на очень высокой мощности. Во избежание перемалывания/ смятия мягких продуктов, вы можете прервать работу прибора в желаемый момент, нажав на кнопку «Manual Seal», и прибор приступит к спаиванию швов.

- Упаковка завершена. Откройте крышку, подняв ручку, и выньте готовый пакет – фигура 4.

ВНИМАНИЕ!

- Дайте прибору остыть на протяжении минуты, прежде чем начать упаковку следующего пакета. В противном случае прибор может перегреться. Убирайте грязь и жидкости с вакуумной камеры.

- Мы не гарантируем совместимость других пакетов и рулонов с данным прибором.

- Вы можете открыть запаянный пакет, разрезав шов ножницами.

- Использование вакуумной посуды

- Перед использованием убедитесь, что посуда сухая и чистая.

- Положите продукты в посуду так, чтобы она не была заполнена до краев.

- Присоедините шланг к крышке посуды одним концом и к прибору – другим – фигура 1.

- Убедитесь, что настройки Vacuum соответствуют режиму Normal.

- Нажмите кнопку Canister для начала упаковки – фигура 2.

Внимание: если в посуде есть жидкость, то она может собираться в вакуумной камере. Очистите камеру после использования.

ВНИМАНИЕ:

- Хорошо закройте крышку посуды до упаковки, чтобы в щели не проник воздух.

- В продаже доступно большое количество вакуумной посуды. Убедитесь, что она подходит для прибора перед ее использованием.

- Маринование

- Присоедините шланг к крышке посуды и к прибору – фигура 1

- Выберите в функции Vacuum режим Normal или Gentle

- Нажмите кнопку Marinate – фигура 2. Световой индикатор сообщит о времени маринования. Продолжительность в общей сложности составляет примерно 6 минут.

- После маринования отсоедините шланг от посуды.

ВНИМАНИЕ!

- Хорошо закройте крышку посуды, чтобы в щели не проникал воздух.

- Маринование длится примерно 6 минут. Не выключайте прибор в это время.

- Добавьте все продукты и маринад до начала маринования.

- Хранение электропровода.

- После использования сложите и уберите провод в ящик на задней стороне прибора.

СОВЕТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА

- Не наполняйте пакет до краев: оставьте минимум 7 см пустого пространства в пакете для запаивания, прежде чем приступите к вакуумированию.

- Не смачивайте запаиваемый край. Влажный пакет может быть запаян не до конца. Для запаивания влажных пакетов рекомендуется режим Moist.

- Удалите лишний воздух из пакета. Так прибор произведет его вакуумирование эффективнее.

- Не кладите в пакет острые продукты, например, кости. Пакет может порваться во время вакуумирования.

- Если упаковка не удалась, прибор отключится в течение 60 секунд. После этого проверьте, не порван ли пакет, и верно ли он установлен в прибор.

- Очищайте уплотнители прибора время от времени для его корректной работы.

- Некоторые мягкие продукты перед вакуумированием следует охладить.

ВНИМАНИЕ:

После упаковки поднимите ручку и откройте крышку, чтобы прибор мог остыть.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УБОРКА

Вакуумный упаковщик

- Уберите электропровод перед началом уборки.

- Не помещайте прибор под воду.

- Вытирайте прибор влажной ветошью. Можно использовать чистящие средства.

- Прибор следует чистить каждый раз после использования.

ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на уборку вакуумной камеры и уплотнителей, так как они являются важнейшей частью прибора.

Аксессуары

Помойте вакуумную посуду, но не опускайте крышку в воду.

- Убедитесь, что все детали сухие перед их использованием.

- Посуду или крышку нельзя помещать в морозильную камеру или в микроволновку.

Хранение вакуумного упаковщика:

- Храните прибор вне зоны досягаемости детей при комнатной температуре.

- Убедитесь, что ручка повернута вверх и крышка наверху во время хранения.

ТАБЛИЦА СРОКОВ И УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ/ ТОВАРОВ

| Хранение | Продукт/товар | Температура | Нормальный срок хранения | Срок хранения в вакуумной упаковке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охлажденные (в холодильнике) | Свежее мясо | 5±3 С | 2-3 суток | 8-9 суток |
|  | Свежая рыба | 5±3 С | 1-3 суток | 4-5 суток |
|  | Вареное мясо | 5±3 С | 4-8 суток | 10-14 суток |
|  | Овощи | 5±3 С | 3-5 суток | 7-10 суток |
|  | Фрукты | 5±3 С | 5-7 суток | 14-20 суток |
|  | Яйца | 5±3 С | 10-15 суток | 30-50 суток |
| Замороженные (в морозильной камере) | Мясо | -16 - -20 С | 3-5 месяцев | > 1 года |
|  | Рыба | -16 - -20 С | 3-5 месяцев | > 1 года |
|  | Морепродукты | -16 - -20 С | 3-5 месяцев | > 1 года |
| Комнатная температура | Хлеб | 25±2 С | 1-2 дня | 6-8 суток |
|  | Печенье | 25±2 С | 4-6 месяцев | > 1 года |
|  | Рис | 25±2 С | 3-5 месяцев | > 1 года |
|  | Орехи | 25±2 С | 3-6 месяцев | > 1 года |
|  | Лекарственные средства | 25±2 С | 3-6 месяцев | > 1 года |
|  | Чай | 25±2 С | 5-6 месяцев | > 1 года |

ВНИМАНИЕ: Сроки хранения, указанные в таблице, примерны. На срок хранения влияют свежесть помещенного в упаковку продукта, а также упаковочный материал.